Инструкция по установке и эксплуатации запальников

- Введение.

Запальник газовый ЗГ.П-КОМ.3113.001 является составной частью запально-защитного устройства ЗЗУ-1 по ТУ 3113-001-23245263-2010.

В данной инструкции дано описание конструкции непосредственно запальника, особенности его эксплуатации и хранения.

- Описание и работа.

    - Назначение изделия.

Запальник  предназначен для дистанционного и ручного  зажигания,  газовых  и  жидко-топливных основных стационарных горелочных устройств,  устанавливаемых в стационарных паровых и водогрейных котлах, так и в транспортабельных  модульных  котельных  установках, печах или других тепловых агрегатах средней и большой мощности (от 0,1 до 100 МВт).

    - Характеристики (свойства).

Основные параметры запальника указаны в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование параметра | Величина |
| --- | --- |
| Напряжение питания источника высокого напряжения, сигнализатора горения, В | 220 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Продолжительность включения источника высокого напряжения (ИВН) | Кратковременно до 10 секунд |
| Перерыв между включением катушки, мин., не менее | 1 |
| Перерыв после пяти включений катушки, мин., не менее | 30 |
| Масса запальника | 1300 г |
| Максимальная допустимая температура в зоне установки наконечника ствола запальника, при неработающем запальнике, град. С | 600 |
| Эквивалентный уровень шума на рабочем месте не должен превышать, дБА ГОСТ Р 51402 | 60 |

| Давление газа: природного и пропан - бутановой смеси (сжиженного газа), МПа (кгс/см2) | 0,001-0,500 (0,01-5,00) |
| --- | --- |
| Тепловая мощность, кВт | 5 |
| Расход газа, куб.м. в час | 0,16 |
| Средняя наработка на отказ, ч. не менее | 1000 |
| Полный срок службы, лет | 1 |

    - Состав изделия.

Запальник содержит газовод 1, в начале которого размещено сопло 2 подачи газа, форкамеру 3, размещенную вокруг газовода и выполненную с открытым выходным торцем 4, свечу зажигания 5, установленную на форкамере 3. Под свечой на газоводе 1 выполнена продольная прорезь 6, начало которой 7 размещено между входным торцем 8 форкамеры и свечой.

    - Устройство и работа.

При подаче газа в газовод 1 через прорезь 6 он проникает в форкамеру 3, где смешивается с воздухом и где, с помощью свечи 5, производят его воспламенение. Прорезь 6 в газоводе 1 обеспечивает стабильное поступление газа и смешивание его с воздухом, что поддерживает непрерывное горение до конца газовода.

    - Средства измерения, инструмент и принадлежности.

Для контроля давления в системе подачи газа для запальника необходим манометр на 1,0…2,5 бар.

    - Маркировка и пломбирование.

С боковой стороны форкамеры наносится клеймо завода изготовителя и дата выпуска.

    - Упаковка.

Запальник допускается поставлять без упаковки.

- Использование по назначению.

  - Эксплуатационные ограничения.

Запальник допускается использовать только по прямому назначению, то есть для розжига  газовых  и  жидко-топливных основных стационарных горелочных устройств.

  - Подготовка изделия к использованию.

    - Меры безопасности при подготовке изделия.

При работе с запальником требуется выполнять требования правил при работе с газовым оборудованием ПБ12-368-00.

    - Правила и порядок заправки изделия ГСМ.

Для работы запальника может использоваться любой переносной газовый баллон емкостью не менее 5 литров. Также возможна работа от магистральной газовой системы через соответствующий редуктор.

    - Объем и последовательность внешнего осмотра изделия.

На запальнике не должно быть вмятин и сквозных отверстий на газоходе с наружной стороны до форкамеры. Запальник бракуется при значительных (более 10 мм) искажениях геометрии внутренней части газохода.

    - Правила и порядок осмотра рабочих мест.

Рабочее место должно соответствовать требованиям правил безопасности в газовом хозяйстве ПБ12-368-00.

    - Правила и порядок осмотра и проверки готовности изделия к использованию.

Запальник устанавливается в специально предусмотренное для него окно в корпусе газовых  или  жидко-топливных печей и является составной частью данных устройств. Правила применения запальника описываются в инструкции по эксплуатации непосредственно печи.

    - Указания о взаимосвязи (соединении) данного изделия с другими изделиями.

Управление запальника осуществляется системой автоматики запально-защитного устройства, управляющего розжигом и контролирующим процесс работы газовой или  жидко-топливной печи.

    - Указания по включению и опробованию работы изделия.

Включение запальника в работу производится в составе непосредственно печи по соответствующей инструкции. Опробование запальника может производиться как на неработающей печи, так и отдельно в помещениях или на территориях с отсутствием признаков пожарной опасности и с соблюдением необходимых правил техники безопасности.

    - Перечень возможных неисправностей изделия в процессе его подготовки и использования по назначению и рекомендации по действиям при их возникновении.

Таблица 2

| Неисправность | Причина неисправности | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| Не происходит воспламенения факела запальника | Отсутствует искра | Заменить неисправный элемент (свечу, ИВН, электропроводку) |
|  | Газовая смесь не воспламеняется | Обеспечить требуемые параметры подачи газа |
|  | Значительное изменение геометрии запальника из-за выгорания металла при долгой эксплуатации | Заменить запальник |

  - Использование изделия.

    - Порядок контроля работоспособности изделия.

Контроль работоспособности запальника рекомендуется производить перед запуском печи в работу путем опробования его воспламенения на неработающей печи.

    - Перечень режимов работы изделия, а также характеристики основных режимов работы.

Рабочая длина пламени запальника - 0.5…1 м.

    - Порядок выключения изделия, содержание и последовательность осмотра изделия после окончания работы.

Выключение запальника из работы производится системой автоматики после зажигания основного факела. После окончания работы печи необходимо перекрыть подачу газа к запальнику. После длительной работы (более одного месяца) проверить сопло запальника на соответствие геометрическим размерам. При больших деформациях и сквозном прогорании заменить запальник.

    - Меры безопасности при использовании изделия по назначению.

Необходимо периодически проверять герметичность системы подвода газа к запальнику и работу системы автоматики по автоматическому включению запальника при погасании основного факела.

  - Действия в экстремальных условиях.

По инструкции по эксплуатации печи.

- Техническое обслуживание.

  - Техническое обслуживание изделия.

    - Общие указания.

Техническим обслуживанием запальника занимаются лица, выполняющие техническое обслуживание печи.

    - Меры безопасности.

Все работы выполняются при отсоединенном электропитании и закрытом газовом вентиле.

    - Порядок технического обслуживания изделия.

Техническое обслуживание заключается в периодическом контроле состояния свечи зажигания, источника высокого напряжения и геометрии сопла запальника, а также их замены при необходимости.

    - Техническое освидетельствование.

Техническое освидетельствование запальника производится в составе печи.

    - Консервация (расконсервация, переконсервация).

Хранение запальника производится со снятыми свечой зажигания и источником высокого напряжения. Консервация непосредственно запальника не требуется.

  - Техническое обслуживание составных частей изделия.

Техническое обслуживание свечи зажигания и источника высокого напряжения производится по инструкциям для этих изделий.

- Текущий ремонт.

Текущий ремонт для запальника не требуется. При значительном выгорании металла запальник меняется на новый.

- Хранение. Транспортирование.

Особых требований для хранения и транспортирования запальников нет. Запальник может перевозиться любым видом транспорта.

- Утилизация.

Отработанные запальники утилизируются как стальные отходы.